TN-2204 热线式风速仪

| 功能特性： 热线式风速仪，用于低风速测量 纤细探头适用于栅格或狭小空 装配有热线及标准热电阻即使在很低风速下仍保持快速准确测量 微处理器确保最大可能精度并提供特殊功能和特性 超大LCD双功能仪表显示可同时读取风速和温度 坚固耐用外壳 可记录并调出最大最小读数 数据保持功能 自动关机 RS-232连电脑界面 多种功能的风速测量: m/s,Km/h,ft/min,Knots.mile/h 可分离的探头设计，便于使用 |  |
| --- | --- |

应用：环境测量，空气传送，通风风速，洁净房间空气平衡，风扇/马达/吹风机，鼓风炉速度，冰箱，喷漆车间等

热线式风速仪 电参数 测量 量程 解析度 精度 m/s 0.2-20.0 m/s 0.1m/s ±(5%+1dgt)读数 或 ±(1%+1dgt)满量程 * 取最大值 Km/h 0.7-72.0 Km/s 0.1 Km/s ft/min 40-3940 ft/min 1 ft/min mile/h 0.5-44.7mile/h 0.1mile./h Knots 0.4-38.8Knots 0.1Knots Temperture (℃) 0℃-50℃ 0.1℃ 0.8℃ Temperture (℉) 32℉-122℉ 0.1℉ 1.5℉ 一般规格 电路 LSI单片微处理器电路 自动关机 可自动手动关机 显示 13mm超大LCD显示 操作温度 0℃-50℃ 测量 m/s（米/秒） Km/h（公里/小时） ft/min(英尺/分) Knots（节）哩/小时 mile/h（英里/小时） Temp（温度）℃，℉ Datahold（数据保持功能） 操作湿度 <80% 探头结构 风速：微小玻璃珠温度传感 温度：精确温度传感器 电源 6节1.5V 5号电池 （碱性或高能电池） 记忆 可记录并调出最大及最小读数 供电电流 DC 30mA 取样时间 0.8秒 重量 355g 数据输出 RS-232连电脑界面 尺寸 主表：180×72×32mm 探棒：圆形 12mm(直径)×280（最小长）×940(最大长) 附件 用户手册 1PC 测试探棒 1PC 硬质携带箱 1PC